# 绍兴市急救中心5G院前急救试点建设项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号:SXJHCG-2020-N0104

| 采购单位： | 绍兴市急救中心 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 绍兴市嘉华项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
| 二〇二〇年六月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    授予合同

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴市嘉华项目管理有限公司受绍兴市急救中心委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：SXJHCG-2020-N0104

二、采购组织类型及方式：政府分散采购-公开招标

三、招标项目名称及数量：详见招标文件

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 011 | 绍兴市急救中心5G院前急救试点建设项目 | ￥1400000.00 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：详见招标文件

五、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分-总则。

六、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标。

七、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

八、招标文件提供方式、时间及地点等：

1.招标文件提供期限：2020年  月  日至 2020年  月  日。

2.招标文件获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

3.招标文件售价：免费。

4.联系电话：15068509660。

5.提示：

（1）采购代理机构将拒绝接受未获取招标文件供应商的投标文件。

（2）招标文件的提供期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，分散采购代理机构将允许其获取。

（3）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和分散采购代理机构提出质疑。对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或分散采购代理机构将不予处理。

（4）更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看。

九、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3.投标文件制作、递交：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”。

十、投标截止时间、地点及要求：投标人应于2020年  月  日14:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十一、开标时间及地点：2020年  月  日14:00时整在绍兴市越城区二环北路88号5联印象城2楼2F-202-B室开标。

开标时间后1小时内（2020年  月  日15:00时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年  月  日15:00时前）未按时解密的，视为投标文件撤回。（注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。）

十二、投标保证金：无。

十三、招标公告发布：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://ggb.sx.gov.cn。

十四、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十五、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向分散采购代理机构提出质疑。供应商对分散采购代理机构的质疑答复不满意或者分散采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市嘉华项目管理有限公司[绍兴市越城区二环北路88号5联印象城2楼2F-202-B室]；联系人：陈珊珊；联系电话：0575-88644488。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十六、联系方式：

# 1.采购人：绍兴市急救中心，应汉炯，0575-88158121。

# 2.采购代理机构：绍兴市嘉华项目管理有限公司，许静丽，15068509660。

十七、其他：

参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

绍兴市妇幼保健院

绍兴市嘉华项目管理有限公司

2020年  月  日

# 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）资信证明文件（如果有，按招标文件第三部分招标项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 2 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 3 | 分包或转包：（1）采购人不同意分包。（2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察：无。 |
| 6 | 样品提供：无。 |
| 7 | 现场演示(讲解)：无。 |
| 8 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 9 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或分散采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或分散采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
| 10 | 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： | 中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： ①以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件收费标准执行；本项目代理服务费100万以下部分按照1.5%计算，100万以上部分按照0.8%计算。不足5000元的，按5000元计算。 ②中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴市嘉华项目管理有限公司 开户行：绍兴银行越城支行 账 号：2003968202000011 ③中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 ④中标单位需以现金形式支付专家费，专家费不开据发票。 |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市急救中心为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市嘉华项目管理有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.2 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6 “★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、分散采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的分散采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 投标委托

本项目为电子投标项目，授权代表不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人需支付政府采购代理服务费和专家评审费。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料” 两部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1 “报价文件资料”应包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或分散采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；

(7)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。分散采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.8未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.9投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权及“第三部分 招标项目范围及要求”等所涉及的一切相关费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的服务，还应填报投标设备配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格的格式由投标人自行设计。

3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件由“商务技术（资信）文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。并在封面处明确注明“商务技术（资信）文件资料”或“报价文件资料”。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.6电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6、投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件提交给分散采购代理机构，分散采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

7．投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本分散采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

8.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

9．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

9.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

9.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

9.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

9.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明）；

9.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.9未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

9.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.11《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

9.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

9.14报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

9.15投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

9.16采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

9.17《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

9.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

9.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

9.19.1使用伪造、变造的许可证件；

9.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

9.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.19.4提供虚假的信用状况；

9.19.5其他弄虚作假的行为。

9.20下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

9.20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

9.20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.20.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.20.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.20.5不同投标人的投标文件相互混装；

9.20.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

9.21有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

9.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

9.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

9.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

9.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

9.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

9.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.22评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.23其他违反法律、法规的情形。

10. 评标过程保密

10.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1分散采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2在分散采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3分散采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的5％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴市嘉华项目管理有限公司备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

分散采购代理机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向分散采购代理机构提出询问，分散采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向分散采购代理机构提出质疑，否则，分散采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.分散采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

1. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

2.招标项目设备名称及数量：

01标绍兴市急救中心5G院前急救试点建设项目   预算金额：140万元

一、项目背景

近年来，随着医疗信息技术的进步，医疗信息系统新模式、新技术、新架构的出现，医院的信息化水平大幅提升。目前，国家“互联网+”行动计划、中国制造2025、大数据发展行动纲要、5G新基建等重大战略部署将对医疗卫生行业产生重大而深刻的影响，要求医疗卫生单位准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，主动适应新兴技术、服务业态和发展形态，创新思维模式、管理模式和服务模式，以信息化为支撑，充分运用云计算、大数据、物联网及移动互联等技术，助推医疗模式创新和管理模式创新，促进病人就医便捷化、临床医疗智能化与管理精细化，努力建设适应“互联网+”时代背景和精准医疗发展。

120急救指挥调度系统与5G结合能够形成一个更为智能高效快速反应的系统。在120急救车上部署的远程医疗终端采集数据上传存储对急救医疗信息的无缝连接及在日常急救工作起到非常关键的作用.随着近年来突发公共卫生事件和医患纠纷不断增多,对于急救能力提升和急救事件追溯的需求越来越迫切,应运而生的立体监控和生命体征采集传输在远程视频、远程会诊方面可以有效解决诸多工作问题,有效规范急救医疗流程和提升急救能力。而5G的高速发展能更好的解决信息滞后等问题。

二、建设目标

通过5G网络实时传输医疗设备监测信息、车辆实时定位信息、车内外视频画面，便于实施远程会诊和远程指导，对院前急救信息进行采集、处理、存储、传输、共享可充分提升管理救治效率，提高服务质量，优化服务流程和服务模式。基于大数据技术可充分挖掘和利用医疗信息数据的价值，并进行应用、评价、辅助决策，服务于急救管理与决策。5G可提供大容量医疗数据传输，实现信息资源共享、系统互联互通，为智慧院前急救提供强大技术支撑。探索5G环境下医疗新模式和新业态：“急救现场－急救医疗车－本地医院”的连续、实时、多方协作的远程急救、远程会诊和远程指导。项目预期实现绍兴地区第一个基于5G网络实现落地应用实际投入运营的5G远程急救，打造5G智慧急救样板示范。

三、需求分析

从发现病人至急救车转运病人过程再至运抵医院进行后期治疗过程的全链条医疗救治语音及影像数据的实时整合和传输，可将病人发病时的实时医疗诊断数据、波形等基本生命体征通过佩戴式AR增强现实眼镜并结合无线高速移动互联网（5G网络），完成与设置在远端的指挥中心以及各地相关专家手持端进行实时互通及互联，多方高效协助完成危重病患的院前急救。

四、业务需求分析

4.1	AR远程会诊子系统

实现急救会诊平台与相关医疗机构的专家资源对接，进行实时急救指导，有利于远程会诊系统的一体化、规范化建设。综合展示平台包含患者病历信息、医生处置信息、患者生命体征信息与波形复现、超声图像、车辆位置与路线信息、车辆监控视频信息，以及行车状态信息等，通过数据可视化平台的形式展现在医院急诊科或急救中心指挥室大屏上，便于医生和调度人员了解患者和急救车当前的状态信息，提前配置急救资源，提高急救效率。

4.2	视频监控子系统

视频监控系统，通过布置在急救车辆上的监控摄像头实时了解车内外的实时画面。系统在急救车辆上布置监控摄像头，部署在驾驶舱可以实时了解驾驶员驾驶情况，部署在驾驶前舱可以监控车辆前方的路况，部署在急救舱可以实时监控急救舱中的急救过程和病患状况，部署在急救车后面的摄像头可以监控车辆后方实时状况。

4.3	患者生命体征检测与传输子系统

灾难事件中需要做出快速需求评估，患者生命体征监测与传输子系统是快速评估必不可少的新技术手段。将现场转运车辆图像及病员监护数据实时发送给120指挥调度中心，使救护车病员转运、院内急救抢救提前准备，亦即救护车内院前救治与院内抢救有机地结合起来，使呼救受理、转运病员、指挥调度、院内急救工作流程高效化，为病员抢救赢得宝贵时间，为院前院内急救一体化奠定技术基础。

4.4	 5G急救车设施改装

为了保证急救车安全、稳定的工作，需要实时监测车辆运行状态，对出现的问题和倾向做到提前预警和处理。因此，需要进行急救车设施改装即车辆环境监控终端及系统的安装与部署，包括：车辆运行状态采集、车辆环境状态采集、氧气采集、胎压采集、车辆视频监控等，基于车辆数据信息的采集、分析等实现车辆的实时监控与故障预警。

4.5	信息资源建设分析

本项目的信息资源来源于现用120指挥调度系统，与调度系统软件对接，实时同步急救受理相关信息，包括患者基本情况、现场地址、主诉、主叫号码、车辆状态等信息。

提供内部系统和外部系统与120数据中心之间的数据流转和交换，向各子系统提供协议接口和协议转换，为各子系统提供数据保障。

4.6	信息交换与共享

本项目的业务须与120急救指挥调度系统对接。

120指挥调度系统支持急救事件信息的数据共享，并完全开放底层数据接口协议。

本项目与大数据局平台、区域卫生平台、公共卫生应急指挥系统对接，预留与省急救指挥中心平台及其它接口对接。

接口预留：预留与省急救指挥中心平台接口对接，与区域内其他信息系统对接，从而实现各种信息系统间的互联互通连以及数据的快速共享，提升数据价值，包括但不限于与医院信息系统、急救中心等系统的对接。

根据大数据局填报所需上传字段信息要求，填报完成后经大数据平台审核通过，由大数据局提供部门前置库信息并定义接口字段说明。

按照定义好的字段说明和大数据局提供的数据库表结构提供大数据平台上报接口，实现在规定的时间内将该项目数据库中的相关的字段信息上传至大数据平台，为大数据局信息建设做数据支撑。

4.7	网络建设和部署

本项目为试点信息化建设项目，利用现有网络环境，在运行范围内部署5G网络实现网络的高效传输。

4.8	性能需求

本项目在运行建设期间，通过对120指挥调度系统的数据对接，5G高效网络为传输载体，实现对120急救指挥调度的可视化、零延时、高可靠性的运行。

系统软件体系结构设计应体现在整体框架的建立，关键机制的设计，和设计模式的选择。

4.9	网络安全需求

本项目为试点信息化建设项目，利用现有网络安全基础设施，不独立建设。但本次要确保系统安全，并建立相应的安全措施。

①系统应具备相当的可靠性，以便向各类用户提供 7*24 小时的不间断服务；

②系统应具备防病毒、黑客入侵监测和预警、漏洞扫描、网络监测与身份认证等功能；

③系统应具备完善的使用授权、监控和日志管理机制，能够访问进行审计；

④系统应提供相应数据备份/恢复功能，制定合理的备份策略提供保护机制；

⑤系统应具备完善的安全管理和安全服务体系

⑥本次应按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）安全等级保护二级要求建立防护体系，特别要确保系统安全，并建立相应的安全措施。

五、项目建设内容

5.1	车辆视频定位平台

车辆视频定位平台将实现对救护车实时跟踪，在数字地图上实时掌控救援地点和救援进展情况，能够为急救中心、医院提供标准地理信息定位数据，提供道路状态数据，提供区域统计救护、医疗人员数据，实时画面反应急救情况，道路情况，同时也可作行车记录和急救记录，功能包括但不限于：实时监控、录像回放、地图基本功能模块、地图标注模块和电子围栏模块等。

车辆定位模块：接收卫星的定位信号运算出车辆的位置（经度、纬度、高度）、时间和运动状态（速度、方向），以便随时提供车辆定位，根据车辆状态显示不同颜色，显示车辆基本信息，包括但不限于：所属单位、速度等信息，支持北斗和GPS双模式定位，以北斗定位为主。

车辆轨迹回放模块：车辆行驶轨迹回放，支持通过年月日查询车辆行驶轨迹，回放轨迹时显示包括但不限于：速度、日期、时间、经度、纬度、海拔等信息。行驶轨迹每隔一个时间段，记录一次位置点，时间间隔不高于5秒。

实时路况模块：平台在电子地图上实时显示各救援车辆的位置坐标，路况拥堵情况，支持指引最佳、最快捷的行驶路线，及时避开高峰路段。支持指挥中心人员时刻跟踪救护车辆的位置信息和实时的路况状况，结合视频传输平台随时调出救护车实时视频调度指挥。

到达与返回时间预估：通过北斗和GPS定位信息，后台计算距离和道路拥堵情况，预估车辆到达救援地点和返回医院的路程花费时间。

地图标注模块：地图标注是将急救单位或突发事件的地址信息标注到系统电子地图、手机电子地图或导航地图中，支持用户通过电子地图查看急救单位或突发事件的名称信息或地址等信息。地图标注模块包括但不限于救援单位标注和突发事件标注等。

地图电子围栏模块：地图电子围栏支持用户在电子地图上画出围栏，设置围栏信息后生成围栏列表，围栏区域的中心点应显示围栏名称，电子围栏模块应包括但不限于：电子围栏规则设置、区域院前急救单元信息统计、电子围栏告警等。

车辆实时监控：支持对前方急救车车辆以及相关人员和病员的实时监控。支持车辆启动后，车载设备自动开启上线，支持电源开启自动静默功能，支持指挥中心对该设备发出监看指令，该设备才会回送视频信号。

车辆录像回放：各救护车应本地保存本车不少于3个月的视频数据，支持急救中心云端存储紧急救援过程中的音视频数据，支持选择任意时间查询任意车辆的轨迹回放数据。

车辆录像下载：支持中心在任意时间下载任意车辆的轨迹回放数据，支持录像文件通过网络下载，也可用硬盘、U盘直接在车上下载。

5.2	急救车联网平台

急救车联网通过新一代信息通信技术，实现急救车行车电脑信息、发动机信息、汽车胎压信息、急救氧气瓶压力、车内温湿度、PM2.5、二氧化碳含量等全方位信息采集，主要实现了“车网融合”，即将车内网和车载移动互联网进行融合。急救车联网是利用传感技术感知车辆的状态信息，并借助无线通信网络与现代智能信息处理技术实现急救智能化预警，智能化记录，以及智能化管理。

车辆行车电脑模块：车辆行车电脑数据、支持车辆故障代码、油量、里程、速度、发动机转速等。

车辆氧气模块：采集车辆氧气压力，实时监控，显示氧气压力，显示氧气变化趋势，通过氧气压力计算使用量，剩于量、剩于比分百，剩于估计使用时间，平台对氧气低于阈值预警、高于阈值压力报警、对出现可能的漏气情况预警。

车辆胎压监控模块：采集车辆四轮胎压、温度，实时监控胎压，显示轮胎压力、温度变化趋势，平台对轮胎压力、温度低于阈值预警、高于压力、温度阈值压力预警、对出现可能的漏气情况预警。

车辆环境模块：采集车辆温度、湿度、PM2.5、二氧化碳含量等车辆环境，显示温度、湿度、二氧化碳含量变化趋势，可对温度、湿度、PM2.5、二氧化碳设置上下值，对超过阈值低于阈值进行预警。

5.3	急救信息传输平台

急救信息传输平台能更加方便和持续准确的采集到患者的医疗数据，并且能实时监控患者的医疗数据。院内医护人员、120调度人员可以更加方便、持续、准确的了解每一位患者的院前急救病情数据，院内急救人员可以第一时间采取相应措施，做好接收患者的准备。

心电监控数据传输模块：远程心电监护数据与急救车心电监护仪显示数据延时≤ 2秒，5G稳定性保障十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据实时传输。系统可通过患者信息、车辆信息查询患者生命体征数据。

心电图机数据传输模块：心电图采用原始数据格式，有存储空间小、传输速度快，支持第三方软件对接等优点。基于矢量绘图方式，心电图可放大10倍以上不失真，保证了心电图清晰度，同时让智能分析成为可能。

呼吸机数据传输模块：呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备。基于5G网络低延时的特点，远程呼吸机数据与急救车呼吸机显示数据延时≤ 1秒。

呼吸机传输模块具有呼吸机参数远程功能，可实现呼吸机的模式控制、参数控制，实时远程指导帮助现场抢救。

超声波诊断与传输模块：超声诊断及介入治疗在急诊患者的临床救治中发挥了重要作用,其价值在医疗决策的制定中得到了实现并不断提高,日益受到临床医生的重视,尤其便携超声的广泛应用,使得急危重症患者得以早期诊断及治疗,成为临床急诊救治中不可或缺的技术。远程医学超声技术自诞生之日就被称为“未来的听诊器”，是快速、有效、无创的诊疗工具。声影像支持实时传输，院内专家可进行急救远程示教，远程指导，急救转运。网络医院端、指挥中心端均可进行远程示教，实时远程指导现场抢救。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。

血气生化仪数据传输模块：血气分析能及时准确地反映机体的呼吸和代谢功能,客观评定患者的氧合、通气及酸碱平衡情况；同时也可以反映患者肺脏、肾脏及其它内脏器官的功能状况,是监测急诊抢救患者病情变化的重要指标；对于危急症的诊断、治疗和判断预后有重要的作用。血气分析的快速判读是临床医师在急诊抢救过程中所必备的基本技能,具有极其重要的实用意义。支持血气生化仪数据传输。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。

肌钙蛋白数据传输模块：支持肌钙蛋白数据传输。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。

5.4	存储数据交换共享平台建设

急救信息回顾是指通过平台可将急救车辆在急救中所产生的所有历史数据进行回顾，还原当时抢救状态。

信息资源共享为急诊指挥中心、急诊医生、急诊护士、出诊医护人员和患者提供了全面的数字化信息统一服务平台，充分利用急救医疗资源，为医护人员提供便捷的辅助工具,最大程度的挽救患者的生命。区域数字化急救平台以建立区域急救资源共享为目标，通过构建救护车、120急救中心、急诊医院三位一体数据交换协同平台，整合区域急救信息资源，提供远程会诊与救护指导，实现公共卫生应急指挥与救治，提高患者救治成功率。指挥中心可以通过系统将车辆定位信息、车辆高清视频、远程视频会诊、心电图、心电监护、呼吸机等医疗信息推送共享给区域急救资源，推送共享对象可以根据权限来界定。系统能够实现推送信息通知提醒功能，报警类型可为移动客户端提醒、短信提醒提醒等。

心电监护数据存储分享模块：对心电监护仪存储、分享数据，数据包括不限于：十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据进行存储;

可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放，回放以动态波形加监控数据进行回放，回放效果与实时动态效果一致,回放可前进，后退，暂停，可快回前，前进最多支持八倍速，可快速后退，后退最多支持八倍速； 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。

呼吸机数据存储分享模块：对呼吸机数据存储、分享数据，数据包含通气模式，潮气量，分通气量，呼吸频率，吸呼比还有监测参数，回放可实现呼吸机的动态波形回放，观察参数回放，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放;

心电图机数据存储分享模块：心电图机报告存储，查询功能，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。

超声波报告存储分享模块：超声波报告存储，查询功能，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。

5.5	跟车医生端掌上APP客户端

院前急救医生告知APP客户端，主要用于病人的基本信息和初步诊断病情的信息采集，由跟车医生填写，填写完成之后推送至送往医院。

掌上急救信息接收模块：与120系统对接，获取调度急救信息，医院可直接与报警人联系，指导报警人施救。

掌上时间轴管理模块：与120系统对接，掌握急救状态，采集相应的急救措施。

掌上患者信息管理模块：通过手机拍照功能，识别患者身份证信息或手工录入患者信息，将患者信息将与急救设备信息进行绑定，可根据患者信息来查询急救时的医疗设备信息。

掌上远程会诊模块：急救远程会诊，就是利用5G网络的低延迟、高带宽、多并发等特点，为患者完成院前病情分析诊断，进一步确定急救治疗方案的治疗方式，它是极其方便、诊断极其可靠的新型医疗方式，急救远程会诊有力的带动了传统院前急救方式的改革和进步，为医疗走向区域扩大化、服务前沿化提供了坚实的基础和有力的条件，完善医疗服务体系、交流医疗服务经验提供了新的准则和工具。

远程会诊与救护指导，实现公共卫生应急指挥与救治，提高患者救治成功率。指挥中心可以通过系统将车辆终端实现一键远程视频会诊，通过手机端与院内专家进行会诊，适合离开救护车在事发现场与院内沟通。

掌上地图快速导航模块：根据患者的情况，特别是针对胸痛、卒中等特殊情况，根据行驶时间估计、里程计算快速选择导航。（支持急救地点导航，急救医院、胸痛中心、卒中中心快速导航）

掌上便携带超声接入：便携式超声接入，可远程分享视频，发送报告、发送图片到平台。

掌上医学评分：支持NEWS、GCS、ISS等评分，自动根据步骤选择，自动评分。

掌上考勤：通过医护人员考勤，可定义在岗人员，自动根据在岗人员上传定位， 上传报告。

掌上人员定位：自动上传医护人员定位，可自定义白名单，选择不需定位的人员，统一受指挥中心指挥。

5.6	院内专家端掌上APP客户端

院内会诊医生APP客户端，主要用于院前病人信息的查看和院内消息的反馈，由院内医生使用，方便发起会诊。

掌上车辆定位：车辆实时定位，可查看在线车辆、离线车辆，车辆的工作状态，了解车辆运行状态，速度，预估到院时间。

掌上车辆视频：根据车牌号选择查看的车辆，高清实时播放车辆救护舱、驾驶舱、等视频，患者的状态、查看路况。

掌上生命体征实时查询：查看患者在上车的实时生命体征数据，设备传输延时不高于2秒，根据患者生命体征进行指导。

掌上心电图报告实时查询：查看患者在车上的实时心电图报告，提前了解患者状态，做好急救准备。

掌上呼吸机实时查询：查看患者在车上的实时呼吸机数据，提前了解患者状态，做好急救准备。

掌上便携式超声实时查询：查看患者在车上的实时超声数据，提前了解患者状态，做好急救准备。

掌上血气分析实时查询：查看患者在车上的实时血气分析报告，提前了解患者状态，做好急救准备。

掌上肌钙蛋白检测实时查询：查看患者在车上的实时肌钙蛋白报告，提前了解患者状态，做好急救准备。

掌上远程会诊：与车辆、急救中心、其它专家进行多方远程会诊。

5.7	院前院内一体化信息管理

以Web端展示集成四大类急救信息，包括患者信息、体征监测信息、车辆状态信息和急救远程会诊。

1）患者信息包括：调度信息、患者信息、既往病史等；

调度信息：通过120急救调度平台，将急救调度信息发送到平台，通过平台可了解被救患者的地点、座标、急救电话等信息。

患者信息：通过车辆5G /4G 网络将患者信息及时传送给医院、急救中心。在救护车上可通过专用PAD可自动识别身份证、医保卡信息将患者信息上传，也可用手持终端拍照自动识别身份证，在没有证卡情况下可以手动输入患者信息。

既往病史：通过健康档案查询患者的支持患者健康档案查询，包含血型、最近就诊记录、三高指标趋势、检验、检查、心电会诊、体检、既往史、家族，遗传病史（根据现有健康档案数据展示）。

2）监测信息展示：生命体征信息、心电监护信息、呼吸机信息、超声影像展示、心电图报告、血气分析报告、肌钙蛋白分析报告等。

生命体征信息，系统心电监护数据与急救车心电监护仪显示数据延时≤2秒，5G稳定性保障十二导动态心电波形、动态血氧波、动态呼吸波、动态二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据实时展示。系统可通过患者信息、车辆信息查询患者生命体征数据。

呼吸机信息，包括实时显示呼吸机波形图，实时传输通气控制参数（MI）：呼吸模式、用户类型、潮气量、吸气时间、呼气时间、呼吸频率、叹息周期、吸气流速、触发类型、触发阈值、呼气末正压/持续正压CPAP、吸气压力、触发窗、压力限制、呼吸转换压力;告警阈值参数（MJ）：气道压力上限、分钟通气量上限、分钟通气量下限、窘息时间、呼末二氧化碳上限、呼末二氧化碳下限; 呼气未通气参数（MK）：气道峰压、平均压、吸入潮气量、吸入分钟通气量、机械通气频率、吸入氧浓度、ETCO2;波形参数（MN）：气道压力、CO2波形值、通气状态;告警监测（MO）：气道压力偏高、分钟通气量偏高、分钟通气量偏低、伤病员窘息、呼吸管路脱落、ETCO2偏高、ETCO2偏低、电池电量低、气源压力不足。

基于5G网络，保障超声影像实时传输与展示，相关医院、指挥中心的专家均可实现实时远程指导现场抢救。

心电图报告采用原始XML格式，有存储空间小、传输速度快，支持第三方软件对接等优点。基于矢量绘图方式，心电图可放大10倍以上不失真，保证了心电图清晰度，同时让智能分析成为可能。

基于5G网络，保障血气报告实时传输，院内本地打印。血气分析能及时准确地反映机体的呼吸和代谢功能，客观评定患者的氧合、通气及酸碱平衡情况；同时也可以反映患者肺脏、肾脏及其他内脏器官的功能状况，是监测急诊抢救患者病情变化的重要指标。

肌钙蛋白是心肌特异性最高的心肌酶，肌钙蛋白升高代表心肌细胞存在损伤、坏死。一般肌钙蛋白在心肌坏死后3-4个小时开始升高，可以在血中持续存在7-10天，临床上经常结合其他的心肌酶来综合判断是否存在急性心肌梗死。肌钙蛋白检测是测量血液中肌钙蛋白T或肌钙蛋白I的含量。心肌受到损伤如心脏病发作时，这些蛋白质就会被释放出来。心脏受到的损伤越多，肌钙蛋白T和肌钙蛋白I在血液中的含量就越大。快速的肌钙蛋白检测设备可以12分钟内检测出结果，肌钙蛋白检测等POCT检测，最大程度减少心梗救治延误，提高生存率。

3）车辆状态信息包括：时间轴、电子地图、监控视频、即时消息提醒等功能。

时间轴：任务状态实时跟踪振铃时刻、下发指令、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院等。

电子地图：地图定位子系统主要保证指挥中心能够查看到救护车和人员实时位置以便协调指挥。在电子地图划出矩形与圆形区域，统计该区域院前急救信息，包括车辆车牌、车辆所属单位、人员单位、姓名、科室等信息。

监控视频：通过车辆5G/ 4G 网络将救护车视频监控传送给医院、急救中心。通过布置在急救车辆上的监控摄像头，实时了解车内外的实时画面。系统在急救车辆上布置监控摄像头，部署在驾驶舱可以实时了解驾驶员驾驶情况，部署在驾驶前舱可以监控车辆前方的路况，部署在急救舱可以实时监控急救舱中的急救过程和病患状况，部署在急救车后面的摄像头可以监控车辆后方实时状况。也可进行视频存储，能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音，可为交通事故、医疗事故提供证据。

电子围栏：中心下发指令设置告警区域值（规定的矩形区域）。当终端驶出或驶入该告警区域时，终端会主动上传区域告警信息。支持多区域告警,支持时间段设置,区域内事件设置等。平台针对每个医院、救援任务地点设定电子围栏区域，可以根据区域告警信息统计车辆和人员执行任务出院情况时间、到达救援地点时间、返回医院出发时间和返回医院到达时间。

急救远程会诊：远程医疗会诊在医学专家和院前急救医生之间建立起全新的联系，使院前急救医生在紧急情况下即可接受远地专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理，远程会诊支持1080P高清远程会诊，支持4方以上地多人会诊，一键开机自动进入会诊状态，邀请专家。可跨平台，跨操作系统使用，支持一体化终端、电脑、PAD、手机，支持桌面分享。

5.8	5G急救车设施改装建设

包含急救车内线路改造，以及车载设备安装固定、防震改造、车辆电力改造等。

所有设备和机架均固定到车载平台上，同时车辆在行进中需要运载工作人员。系统集成后能适应平原、山地、沿海滩涂、城市乡村等各种复杂道路及现场环境。

车辆改装集成完毕后不影响原车的车速、转弯半径、爬坡度、制动距离、越壕宽度、接近角、离去角、涉水深度等技术指标，基本保持原车性能不变。

所有设备安装在机架上，机柜插箱带有高强度导轨、阻尼器和导向套，并以松不落螺钉固定在机架上，保障插箱与机架间的连接牢靠。机架的底部和后部与地板和车体之间安装有橡胶减震器，保障设备的安全可靠。

整个系统能够承载车辆在80～100Km/h急刹车时所产生的附加负载。

六、质保期：项目竣工验收合格后二年。

七、设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、硬件 |
| 一、急救车视频定位终端 |
| 1 | 车载行车记录仪 | ▲车载视频监控终端符合部标北斗协议（JT/T 794-2011、JT/T808-2011）、部标视频协议（JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016）、GB/T28181-2011等国家相关政策标准。（提供截图并加盖公章） 操作系统：嵌入式，LINUX 操作界面：支持图形化菜单操作界面 视频输入：4路1080P/720P输入 VGA输出：1路,支持1920*1080, 1280*720, 1024*768分辨率 视频显示：单画面/四画面 ▲硬盘存储：硬盘存储 2块 * 2.5英寸7mmSATA 硬盘, 最大支持4TB （提供实物图片，加盖公章） SD卡：支持1*SD 卡槽, 最大支持128GB HOST界面：HOST界面 2*USB 其中至少支持一个USB3.0 RS232界面：支持3*RS232可扩展, 方便与车内其他设备对接 RS485界面：支持2*RS485可扩展, 方便与车内其他设备对接或者控制车载云台 行车信息采集：支持1路脉冲测速 双向语音对讲：支持1个MIC界面输入, 实现车辆前端双向语音对讲 G-Sensor：可内置G-Sensor模块, 实现重力感应检测 CANBUS：可支持2*CANBUS模块, 与车辆通讯系统对接, 获得车辆相关运行参数 | 5 | 个 |
| 2 | 显示屏 | 屏幕 LED显示屏，屏幕尺寸 ≥7 英寸 ，分辨率 ≥1024*600，屏幕背光 LED | 5 | 个 |
| 3 | 硬盘 | 容量≥2TB，接口 SATA3.0，转速（rpm）≥5400，传输速率≥6Gb/s，缓存≥128MB | 5 | 个 |
| 4 | SD卡 | 容量≥64G，速度class10，读取速度≥80MB/秒，写入速度≥10MB/秒 | 5 | 个 |
| 5 | 行车车载摄像头 | 具备一机双镜头 (车外)成像器件： 1/2.9彩色 CMOS及以上 (车外)有效像素： ≥1920(H)x1080(V) (车内)成像器件： 1/2.9彩色 CMOS及以上 (车内)有效像素： ≥1920(H)x1080(V) 镜头(1080P高清) 2.1mm(对车内摄像头)水平150度，2.8mm(对车外摄像头)水平100度 图像最大尺寸： ≥1920(H)x1080(V) 帧率： 支持1080P@25FPS+1080P@30fps 温度/湿度 -20℃~+70℃ 0% - 95% | 5 | 个 |
| 6 | 救护舱车载摄像头 | 图像传感器 ≥1/2.9英寸 CMOS 分辨率：≥1920（H）*1080（V） 镜头： 标配3.6mm镜头及以上 工作温度： -20度到50度 工作温度 ：相对温度低于95% 防浪涌 ≥8KV | 5 | 个 |
| 7 | 倒车车载摄像头 | 分辨率：≥1080P 防水：IP68防水及以上 | 5 | 个 |
| 8 | 连接线 | 定制 | 5 | 个 |
| 二、5G医疗设备采集器 |
| 1 | 5G急救网关 | CPU 双核1.8GHz处理器及以上 内存 DDR ≥4G 内置存储器 EMMC≥32G 操作系统 Android 7及以上 RTC 实时时钟 支持 ▲标准及频段 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE:B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17)/B13/B14/ B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/B42/B43/ B46/ B48/B71（提供彩页截图并加盖公章） 面板类型 ：IPS 屏幕尺寸 ≥15.6英寸 显示尺寸 ≥344×193 分辨率：≥1920×1080 支持条码类型: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal , etc（提供截图并加盖公章） ▲医保卡接触式读卡模块 支持标准：ISO/IEC 7816 1/2/3 标准；（提供彩页截图并加盖公章） 卡片类别：接触式 CPU 卡、逻辑加密卡 4442/4428、Memory 卡等； 支持速率：9600～307200bps； 卡拔插寿命：大于 100000 次；卡片类别：接触式 CPU 卡、逻辑加密卡 4442/4428、Memory 卡等； 支持速率：9600 ～307200bps； 卡拔插寿命：大于 100000 次； 非接触式读卡模块 支持标准：ISO/IEC 14443 A/B 标准，支持 ISO15693 协议卡； 卡片类别：Mifare One、非接触式 A、B 类卡； 支持速率：106～424Kbps； ▲身份证模块 支持大陆身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证（提供彩页截图并加盖公章） 阅读距离 身份证：0—5cm 无盲区；非接卡：0—5cm 无盲区 读卡速度 <1S 支持10/100M 自适应以太网，网络接口≥3个 | 5 | 套 |
| 三、高清视频会诊终端 |
| 1 | 高清视频会诊终端 | CPU：四核及以上 内存：支持DDR3/3L/4 接口；最大支持32bit数据位宽；最高频率可达800MHz/DDR1600 图像编解码： 支持H.265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.1 High-tier；最大支持 4K×2K@60fps,10bit 解码H.264/AVC BP/MP/HP@ level 5.1； H264/AVC MVC，最大支持 4K×2K@30fps 解码 音频编解码： 支持MPEG L1/L2；Dolby True HD 解码；DTS HD/DTS M6 解码；AAC-LC、 HE AAC V1/V2 解码；G.711(u/a)音频解码；APE/FLAC/Ogg/AMR-NB/WB解码；Dolby MS11 解码和音效；G.711(u/a) /AMR-NB/AMR-WB /AAC-LC 音频编码；支持 HE-AAC transcoding DD（AC3） 图像传感器： 1/2.8英寸高品质CMOS传感器及以上 有效像素：≥ 207万，16：9 视频信号： 支持176×144/320×240/320×180/352×288/640×480/720×480/720×576/640×360/800×600/960×540/1024×576/1024×768/1280×720/1920×1080P30/25/20/15/10/5 ▲视频压缩格式： 支持H.265、H.264 镜头光学变倍： 12倍光学变倍； f=3.9～46.8mm ▲支持一键开关进入会诊状态；支持手机、WEB端、其它会诊终端远程控制云台、变焦。 | 7 | 套 |
| 2 | 无线耳麦 | 无线蓝牙头戴式降噪耳机 支持5.0蓝牙稳定连接 支持运动检测，支持一机双连功能 ≥IP56级防尘防放防水 ≥12小时超长续航 | 5 | 套 |
| 3 | AR眼镜 | 具备摄像镜头1300万及以上像素 设备轻便不大于35克，支持可折叠 可兼容安卓移动终端，具有较长的续航能力，支持一个班次（8小时）的持续工作（或可快速更换电池），支持双频Wifi（2.4G/5G）高速传输，具备通信信道扩展能力。 具有联网和离线（或网络不稳定）两种状态下的作业支持。 支持双向语音通话，具备麦克风及扬音器，支持设备端与APP端或PC端通话，视频分辨率可支持1920*1080。 镜框材质：钛合金； 具有加速度传感器，陀螺仪，光传感器。 支持USB2.0，USB3.0，USB type-C. IP67级三防 2米水泥地防摔 可配合2合1 PD充电线，支持≥24小时续航 | 5 | 套 |
| 4 | 远程会诊车载显示器 | 17寸商用专业显示器，5：4比例，Srgb103%,虑蓝光不闪屏，支架和接口特殊定制 | 5 | 套 |
| 四、车辆环境监控系统 |
| 1 | 车辆运行状态采集终端 | 支持频率范围 FDD-LTE-TDD-LTE: B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800MHz WIFI频率范围 2400-2485M OBD类型 支持OBDII/EOBD GPS冷启动时间 <30秒 GPS热启动时间 <5秒 GPS定位精度 <10米 GPS速度精度 <0.1 m/s | 5 | 套 |
| 2 | 车联网终端 | 网速速率 10/100 Mbps 网络接口 支持GX12-5P 支持电磁隔离隔离电压 2.5KV及以上 接口类型 GX12-4P*6 | 5 | 套 |
| 3 | 车辆环境采集终端 | 具备采集车辆温度、湿度、二氧化碳含量等车辆环镜的能力 产品尺寸 不大于110*110*47（mm） 响应时间 <10s 车联网接口 GX12-4P 温度采集范围 -20～+85℃ 采集PM2.5范围 0-6000ug/m³ 采集CO2范围 0-2000ppm | 5 | 套 |
| 4 | 氧气采集终端 | 具备采集车辆氧气压力，实时监控，超低报警，超压报警，漏气报警的能力 压力范围 0~15MPa 输出压力 0～60psi（支持可调） 静压强度 ≥60MPa 安全阀汇压压力 ≥100Psig/0.7MPa 输出流量 全完输出>10m³/h 温度范围 -20～+60℃ | 5 | 套 |
| 5 | 胎压采集终端 | 具备车辆胎压检测 胎压采集数量 四轮 工作温度 -40～+85℃ 射频参数 接收中心频率：433.92±3KHz 接收灵敏度：-106dBm及以上 尺寸大小不大于 104mm X 98mm X 40mm 传感器防护等级 ≥IP66 | 5 | 套 |
| 五、院端急救展示终端 |
| 1 | 65寸4K电视机 | ≥65英寸4K高清电视机，含支架 | 1 | 台 |
| 2 | 5G手机 | 分辨率 ≥2400×1080，存储容量 ≥8+128GB，支持5G | 6 | 台 |
| 3 | 移动路由器5G CPE | 支持wifi用户≥64 加密方式支持WEP、AES和TKIP + AES 至少1个5G指示灯 ，1个4G指示灯 wifi传输支持802.11 b/g/n/a/ac标准 天线 内置5G /LTE主集天线 | 4 | 台 |
| B、软件 |
| 六、急救医疗基础平台 |
| 1 | 车辆视频定位平台 | 地图定位子系统将实现对救护车实时跟踪，在数字地图上实时掌控救援地点和救援进展情况，能够为急救中心、医院提供标准地理信息定位数据,救援视频子系统支持将车辆的音视频数据反馈给中心平台。 | 1 | 套 |
|  | 车辆定位模块 | 接收卫星的定位信号运算出车辆的位置（经度、纬度、高度）、时间和运动状态（速度、方向），以便随时提供车辆定位，根据车辆状态显示不同颜色，显示车辆基本信息，包括但不限于：所属单位、速度等信息，支持北斗和GPS双模式定位，以北斗定位为主。 |  |  |
|  | 车辆轨迹回放模块 | 车辆行驶轨迹回放，支持通过年月日查询车辆行驶轨迹，回放轨迹时显示包括但不限于：速度、日期、时间、经度、纬度、海拔等信息。行驶轨迹每隔一个时间段，记录一次位置点，时间间隔不高于5秒 |  |  |
|  | 实时路况模块 | 平台在电子地图上实时显示各救援车辆的位置坐标，路况拥堵情况，支持指引最佳、最快捷的行驶路线，及时避开高峰路段。支持指挥中心人员时刻跟踪救护车辆的位置信息和实时的路况状况，结合视频传输平台随时调出救护车实时视频调度指挥 |  |  |
|  | 到达与返回时间预估 | 通过北斗和GPS定位信息，后台计算距离和道路拥堵情况，预估车辆到达救援地点和返回医院的路程花费时间。 |  |  |
|  | 地图标注模块 | 地图标注是将急救单位或突发事件的地址信息标注到系统电子地图、手机电子地图或导航地图中，支持用户通过电子地图查看急救单位或突发事件的名称信息或地址等信息。地图标注模块包括但不限于：救援单位标注和突发事件标注等。 |  |  |
|  | 地图电子围栏模块 | 地图电子围栏支持用户在电子地图上画出围栏，设置围栏信息后生成围栏列表，围栏区域的中心点应显示围栏名称，电子围栏模块应包括但不限于：电子围栏规则设置、区域院前急救单元信息统计、电子围栏告警等。 |  |  |
|  | 车辆实时监控 | 支持对前方急救车车辆以及相关人员和病员的实时监控。支持车辆启动后，车载设备自动开启上线，支持电源开启自动静默功能，支持指挥中心对该设备发出监看指令，该设备才会回送视频信号。 |  |  |
|  | 车辆录像回放 | 各救护车应本地保存本车不少于3个月的视频数据，支持急救中心云端存储紧急救援过程中的音视频数据，支持选择任意时间查询任意车辆的轨迹回放数据。 |  |  |
|  | 车辆录像下载 | 支持中心在任意时间下载任意车辆的轨迹回放数据，支持录像文件通过网络下载，也可用硬盘、U盘直接在车上下载。 |  |  |
| 2 | 车联网平台 | 车联网数据采集平台，支持车联网数据收集、清洗、解析、存储、回顾 | 1 | 套 |
|  | 车辆行车电脑模块 | 车辆行车电脑数据、支持车辆故障代码、油量、里程、速度、发动机转速等 |  |  |
|  | 车辆氧气模块 | 采集车辆氧气压力，实时监控，显示氧气压力，显示氧气变化趋势，通过氧气压力计算使用量，剩于量、剩于比分百，剩于估计使用时间，平台对氧气低于阈值预警、高于阈值压力报警、对出现可能的漏气情况预警。 |  |  |
|  | 车辆胎压监控模块 | 采集车辆四轮胎压、温度，实时监控胎压，显示轮胎压力、温度变化趋势，平台对轮胎压力、温度低于阈值预警、高于压力、温度阈值压力预警、对出现可能的漏气情况预警。 |  |  |
|  | 车辆环境模块 | 采集车辆温度、湿度、PM2.5、二氧化碳含量等车辆环境，显示温度、湿度、二氧化碳含量变化趋势，可对温度、湿度、PM2.5、二氧化碳设置上下值，对超过阈值低于阈值进行预警。 |  |  |
| 3 | 急救信息传输平台 | 急救信息的时候传输包含医疗设备模块，支持心电图、心电监护、呼吸机、血气分析、肌钙蛋白分析模块的接入，数据清洗、数据解析、数据存储 | 1 | 套 |
|  | 心电监控数据传输模块 | 远程心电监护数据与急救车心电监护仪显示数据延时≤2秒，5G稳定性保障十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据实时传输。系统可通过患者信息、车辆信息查询患者生命体征数据。 |  |  |
|  | 心电图机数据传输模块 | 心电图采用原始XML格式，有存储空间小、传输速度快，支持第三方软件对接等优点。基于矢量绘图方式，心电图可放大10倍以上不失真，保证了心电图清晰度，同时让智能分析成为可能。 |  |  |
|  | 呼吸机数据传输模块 | 呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备。基于5G网络低延时的特点，远程呼吸机数据与急救车呼吸机显示数据延时≤ 1秒，呼吸参数远程功能，实时远程指导帮助现场抢救。 ▲呼吸机传输模块具有呼吸机参数远程功能，可实现呼吸机的模式控制、参数控制，实时远程指导帮助现场抢救。 |  |  |
|  | 超声波诊断与传输模块 | 声影像支持实时传输，院内专家可进行急救远程示教，远程指导，急救转运。网络医院端、指挥中心端均可进行远程示教，实时远程指导现场抢救。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。 |  |  |
|  | 血气生化仪数据传输模块 | 血气分析能及时准确地反映机体的呼吸和代谢功能,客观评定患者的氧合、通气及酸碱平衡情况；同时也可以反映患者肺脏、肾脏及其它内脏器官的功能状况,是监测急诊抢救患者病情变化的重要指标；对于危急症的诊断、治疗和判断预后有重要的作用。血气分析的快速判读是临床医师在急诊抢救过程中所必备的基本技能,具有极其重要的实用意义。支持血气生化仪数据传输。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。 |  |  |
|  | 肌肝蛋白数据传输模块 | 支持肌钙蛋白数据传输。支持院内本地打印报告。可通过患者信息、车辆信息查询并下载报告。 |  |  |
| 4 | 存储数据交换共享平台 | 医疗数据存储，实现原始数据存储，根据时间、患者信息查询，车辆数据重现回顾，数据分享，可根据分享时间收回分享权限。 | 1 | 套 |
|  | 心电监护数据存储分享模块 | 对心电监护仪存储、分享数据，数据包括不限于：十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据进行存储; ▲可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放，回放以动态波形加监控数据进行回放，回放效果与实时动态效果一致,回放可前进，后退，暂停，可快回前，前进最多支持八倍速，可快速后退，后退最多支持八倍速； 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。 |  |  |
|  | 呼吸机数据存储分享模块 | 对呼吸机数据存储、分享数据，数据包含通气模式，潮气量，分通气量，呼吸频率，吸呼比还有监测参数，回放可实现呼吸机的动态波形回放，观察参数回放，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。 |  |  |
|  | 心电图机数据存储分享模块 | 心电图机报告存储，查询功能，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。 |  |  |
|  | 超声波报告存储分享模块 | 超声波报告存储，查询功能，可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放; 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。 |  |  |
| 七、掌上平台 |
| 1 | 跟车医生端 | 跟车医院掌上端支持安卓、IOS系统，根据跟车医院特点支持急救信息接收，时间轴管理、患者信息管理等 | 1 | 套 |
| 2 | 掌上急救信息接收模块 | 与120系统对接，获取调度急救信息，医院可直接与报警人联系，指导报警人施救。 |  |  |
| 3 | 掌上时间轴管理模块 | 与120系统对接，掌握急救状态，采集相应的急救措施。 |  |  |
| 4 | 掌上患者信息管理模块 | 通过手机拍照功能，识别患者身份证信息或手工录入患者信息，将患者信息将与急救设备信息进行绑定，后期可根据患者信息来查询急救时的医疗设备信息。 |  |  |
| 5 | 掌上远程会诊模块 | 急救远程会诊，就是利用5G网络的低延迟、高带宽、多并发等特点，为患者完成院前病情分析诊断，进一步确定急救治疗方案的治疗方式，它是极其方便、诊断极其可靠的新型医疗方式，急救远程会诊有力的带动了传统院前急救方式的改革和进步，为医疗走向区域扩大化、服务前沿化提供了坚实的基础和有力的条件，完善医疗服务体系、交流医疗服务经验提供了新的准则和工具。 |  |  |
| 6 | 掌上地图快速导航模块 | 根据患者的情况，特别是针对胸痛、卒中等特殊情况，根据行驶时间估计、里程计算快速选择导航。 |  |  |
| 7 | 掌上便携带超声接入 | 便携式超声接入，可远程分享视频，发送报告、发送图片到平台 |  |  |
| 8 | 掌上医学评分 | 支持NEWS、GCS、ISS等评分，自动根据步骤选择，自动评分 |  |  |
| 9 | 掌上考勤 | 通过医护人员考勤，可定义在岗人员，自动根据在岗人员上传定位， 上传报告 |  |  |
| 10 | 掌上人员定位 | 自动上传医护人员定位，统一受指挥中心指挥。 |  |  |
| 11 | 院内专家端 | 院内专家，通过掌上与院前医院进行分诊，查看车辆运行状态，车辆视频、查看车辆上传报告进行远程指导 | 1 | 套 |
| 12 | 掌上车辆定位 | 车辆实时定位，可查看在线车辆、离线车辆，车辆的工作状态，了解车辆运行状态，速度，预估到院时间 |  |  |
| 13 | 掌上车辆视频 | 根据车牌号选择查看的车辆，高清实时播放车辆救护舱、驾驶舱、等视频，患者的状态、查看路况 |  |  |
| 14 | 掌上生命体征实时查询 | 查看患者在上车的实时生命体征数据，设备传输延时不高于2秒，根据患者生命体征进行指导 |  |  |
| 15 | 掌上心电图报告实时查询 | 查看患者在车上的实时心电图报告，提前了解患者状态，做好急救准备。 |  |  |
| 16 | 掌上呼吸机实时查询 | 查看患者在车上的实时呼吸机数据，提前了解患者状态，做好急救准备。 |  |  |
| 17 | 掌上便携式超声实时查询 | 查看患者在车上的实时超声数据，提前了解患者状态，做好急救准备。 |  |  |
| 18 | 掌上血气分析实时查询 | 查看患者在车上的实时血气分析报告，提前了解患者状态，做好急救准备。 |  |  |
| 19 | 掌上肌钙蛋白检测实时查询 | 查看患者在车上的实时肌钙蛋白报告，提前了解患者状态，做好急救准备。 |  |  |
| 20 | 掌上远程会诊 | 与车辆、急救中心、其它专家进行多方远程会诊。 |  |  |
| 其他 |
| 1 | 软件实施费1 | 急救车：部署掌上端、远程会诊端等软件及AR眼镜、呼吸机、监护仪等相关设备对接。 | 5 | 套 |
| 2 | 软件实施费2 | 分站：部署院端急救展示平台、掌上端、远程会诊端等软件。 | 1 | 套 |
| 3 | 120系统平台对接 | 与现有120系统对接，实现时间节点获取、自动生成急救任务，根据任务绑定患者信息、医疗设备数据信息（提供对接承诺函） | 1 | 套 |
| 4 | 5G网络租赁 | 5G网络服务（一年），提供12张每月100G流量卡，6张每月20G流量卡。 | 5 | 套 |
| 5 | 项目软件许可 | 项目软件部分急救医疗基础平台、掌上平台、远程会诊系统授权开放绍兴市急救中心所有车辆、分站、及调度中心，不限于本次试点项目。 | 1 | 套 |

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货（服务）地点：用户指定地点。

2.1.2到货（服务）期：按标项内具体要求执行。

2.2交货（服务）方式：按标项内具体要求执行。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1中标人保证本合同中所供应的产品（服务）是符合国家技术规范和本项目招标文件要求的合格产品（服务）。如发生所供产品（服务）与合同不符，采购人有权调整（中止）购买服务和维保租赁服务，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

6.2中标人提供的产品，如需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，中标人应当保证所提供的产品已完成上述手续。中标人违反本条规定而导致采购人被第三人追究法律责任或导致采购人不能正常运作系统，采购人有权调整（中止）购买服务和维保租赁服务，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

6.3合同履行期间，如出现产品使用明显不符实际使用需求，且中标人无法提供可行解决方案的，采购人有权调整（中止）购买服务和维保租赁服务，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

6.4合同调整（中止）后，合同款项结算按照争议和仲裁相关条款执行；待争议解决后，可签订补充协议或正式终止合同。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4因货物的质量问题发生争议的，双方协商一致后委托具有相应资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，费用由中标人先行垫付；无法协商一致的，任何一方均可委托具有相应资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，费用由委托方先行垫付。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

9.5合同应在双方签字盖章后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（70分）

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位技术力量（13） | 投标单位具有3A级重合同守信用企业证书、ISO9001证书、ISO14001证书，每提供一个得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | 本次项目团队中项目负责人同时具备信息系统项目管理师资格证书、ITIL服务认证证书和ACP云计算资格认证证书和的得2分，缺一个扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 本次项目团队中项目成员（项目负责人以外）有5名及以上具备注册信息安全专业人员认证证书的得3分，3（含）-4（含）人得2分，1（含）-2（含）人得1分，不提供不得分； | 3 |
|  |  | 本次项目团队中项目成员（项目负责人以外）有3名及以上人员具备PMP资格认证证书的得2分，少于3名得1分，不提供不得分； | 2 |
|  |  | 本次项目团队中项目成员（项目负责人以外）具备Oracle认证的Oracle Java开发人员认证资格证书的，每提供一本得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | （以上证书所有人需提供6个月单位社保证明，并提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分） |  |
| 2 | 产品技术要求（23分） | 基本技术参数配置及性能、功能要求等：完全满足标文技术参数配置要求得基本分23分。技术指标含“★”为必须，如有负偏离，则做无效投标处理；含“▲”出现负偏离每一项扣3分，其他项每项扣1分，扣完为止。 | 23 |
| 3 | 产品演示（16分） | 一、车辆视频定位平台（2分） 1.到达与返回时间预估模块：通过北斗和GPS定位信息，后台计算距离和道路拥堵情况，预估车辆到达救援地点和返回医院的路程花费时间；显示实时轨迹功能，选择实时轨迹后显示所有车的实时轨迹，并以不同的颜色区分实时轨迹；画面跟随功能，选择画面跟随后整个地图随车辆跟随，自动切换地图；车辆名称切换功能，可随意切换地图中车辆显示内容，可以只显示车牌，可以只显示单位，可以单位车牌都显示。（共计：2分，每项得0.5分） 二、车联网平台（2分） 1.车辆行车电脑模块：车辆行车电脑数据、支持车辆故障代码、油量、里程、速度、发动机转速等；支持氧气压力、氧气剩余量、氧气预估使用时间等功能；支持逆变电源监控，实时监控电流、电压、功率；胎压监控、实时监控四轮胎压，温度；（共计：2分，每项得0.5分） 三、急救信息传输平台（8分） 1.心电监控数据传输模块：远程心电监护数据与急救车心电监护仪显示数据延时≤2秒，5G稳定性保障十二导心电波形、血氧波、呼吸波、二氧化碳波、脉搏、血氧、血压、呼吸频率、体温等数据实时传输。系统可通过患者信息、车辆信息查询患者生命体征数据。（共计：2分，满足得2分，不满足0分） 2.呼吸机数据传输模块：呼吸机传输模块具有呼吸机参数远程功能，可实现呼吸机的模式控制、参数控制，实时远程指导帮助现场抢救。（共计：2分，满足得2分，不满足0分） 3.心监护数据存储分享模块：可根据患者信息、救护车信息、急救信息查询回放，回放以动态波形加监控数据进行回放，回放效果与实时动态效果一致,回放可前进，后退，暂停，可快回前，前进最多支持八倍速，可快速后退，后退最多支持八倍速； 共享功能可实现推送通知、共享推送申请、共享推送受理、共享时间管理等功能。（共计：2分，满足得2分，不满足0分） 4.呼吸机远程控制模块：对呼吸机进行远程控制，可控制工作模式，呼吸机参数。（共计：2分，满足得2分，不满足0分） 掌上端演示 四、跟车医生端（1分） 1.掌上患者信息管理模块：通过手机拍照功能，识别患者身份证信息或手工录入患者信息，将患者信息将与急救设备信息进行绑定，后期可根据患者信息来查询急救时的医疗设备信息。（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 2.掌上便携带超声接入：便携式超声接入，可远程分享视频，发送报告、发送图片到平台。（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 3.掌上远程会诊功能：通过手机端与院内专家进行会诊，至少支持3方会诊，适合离开救护车在事发现场与院内沟通。（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 4.掌上地图快速导航模块：根据患者的情况，针对胸痛、卒中等根根据行驶时间估计，里程计算快速选择导航（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 五、院内专家端（1分） 掌上车辆定位：车辆实时定位，了解车辆运行状态，速度，预估到院时间。（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 掌上车辆视频：高清查看车辆救护舱、驾驶舱、等视频，患者的状态、查看路况。（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 掌上生命体征实时查询:查看患者在上车的实时生命体征，设备传输延时不高于2秒，根据患者生命体征进行指导.（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 掌上心电图报告实时查询:查看患者在车上的实时心电图报告，提前了解患者状态，做好急救准备。（共计：0.25分，满足得0.25分，不满足0分） 六、急救远程会诊（2分） 通过AR眼镜前置摄像头将跟车医生的视野分享给远程指导专家，远程专家针对急救情况需要可以为术者提供语音/标注/记号/涂画/投放影像资料等方式的指导，跟车医生端设备可支持对特定部位的标记、测量、绘制等功能，实现远程会诊。 注：提供录屏视频演示或现场演示，若无演示者或用PPT、WORD文档方案演示的不得分。 | 16 |
| 4 | 项目方案（8分） | 1、技术解决方案：根据投标人提供的本项目合理的设备选型和先进方案设计进行综合打分。优得3.1-4分，良得1.1-3分，一般得0-1分。 2、数据对接方案：本次平台建设涉及与原调度系统对接，投标人能提供合理完善的数据无缝对接方案，优得2分，良得1分，差不得分。 3、能提供科学、完善的项目施工组织方案，根据方案综合打分。优得2分，良得1分，差不得分。 | 8 |
| 5 | 售后服务能力（5分） | 项目售后服务团队负责人同时具备中级网络工程师资格证书、PMP资格认证证书和ITIL服务认证证书的得2分，缺一个扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 投标人是否具备本地化服务能力，公司总部设在绍兴或在绍兴设有分公司或承诺中标后在绍兴设立售后服务机构的得2分。 注：提供相关证明材料原件扫描件，不提供不得分。 |  |
|  |  | （以上证书所有人需提供6个月单位社保证明，并提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分） |  |
| 6 | 施工组织（2分） | 能提供科学、完善的实施方案，根据专家横向评审，对方案好坏进行打分，优得2分，良得1分，差不得分 | 2 |
| 7 | 履约能力（2分） | 有完善的服务方案、能最大限度保障系统正常运行，对突发事件有应对措施，并能提供至少一次相关系统操作的专业培训，并提供培训方案。根据专家横向评审，对方案好坏进行打分，优得2分，良得1分，差不得分 | 2 |
| 8 | 标书制作（1分） | 根据投标文件编制完整、格式规范、装订整齐情况打分。（0-1分） | 1 |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参加本次政府采购活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

2.2价格分（30分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：                 、绍兴市嘉华项目管理有限公司

根据贵方招标文件（填写招标编号：       ）的要求，正式授权下述签字人（填写姓名、单位、职务）代表投标人（填写单位、地址）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定履行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴市嘉华项目管理有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

5.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

6.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

7.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者分散采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、分散采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　　　     　　日期：

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市急救中心5G院前急救试点建设项目 | 1 | 项 | 小写： |
|  |  |  |  | 大写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签章）：

# 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加           的                      采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

# 商务技术（资信）文件部分

# 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

# （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（11）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

# （12）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的       （填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加                、绍兴市嘉华项目管理有限公司 组织的                   投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （电子签章）

年   月  日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

、绍兴市嘉华项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行                                     （招标编号:             ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8、重大违法记录的声明

、绍兴市嘉华项目管理有限公司：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）、

10、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（1. 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；2.其他资料由投标人根据采购需求及招标文件要求编制。）

11、廉政承诺书

：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

12、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 3 | 请填写服务期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

13、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

14、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日